Tyczki Spiderbeam 18 metrów z włókna szklanego

Jest to specjalna konstrukcja przeznaczona na krótkofalarskie konstrukcje antenowe w dolnych pasmach amatorskich 80 oraz 160m. Z pomocą 4 tyczek Spiderbeam 18 metrów można zbudować (dosłownie w ciągu godziny) zestaw 4-square array na pasmo amatorskie 80 metrów!

| Długość w stanie rozłożonym | 18 metrów |
| --- | --- |
| Długość transportowa | 1,7 metra |
| Waga | 6,8kG |
| Średnica dolnego segmentu | 73mm |
| Średnica górnego segmentu | 4mm |
| Grubość ścianek | 1 – 2mm |
| Liczba segmentów | 12 |
| Materiał | Czarne włókno szklane odporne na UV, specjalnie wzmocnione przez wielowarstwowe zwijanie krzyżowe |

Tyczki Spiderbeam 18 metrów z włókna szklanego są skonstruowane podobnie do cieszących się dużą popularnością na całym świecie tyczek 12 metrowych. Jest to konstrukcja lekka i zrównoważona grawitacyjnie. Dolne segmenty mają znaczną średnicę (73mm) oraz grubsze ścianki (2mm). Na wysokości 10 metrów jest to średnica 40mm przy grubości ścianek 1,5mm. Górne segmenty są smukłe i lekkie (grubość ścianek 1mm), dzięki czemu górna część tyczki nie jest samoistnie zbyt ciężka i całość jest grawitacyjnie zrównoważona. Podczas produkcji zastosowano specjalną technikę wielowarstwowego nawijania krzyżowego, dzięki czemu segmenty mają dużą wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne oraz są odporne na zginanie.

Tyczki te doskonale nadają się na konstrukcję różnych drutowych anten krótkofalarskich, szczególnie typu GP / Inverted L na pasma amatorskie 80 / 160 metrów. Są w stanie podtrzymywać 1 elementowe lekkie anteny typu Quad lub Delta na pasma amatorskie 40 – 10 metrów oraz anteny typu dipol / Inverted V na wszystkie pasma amatorskie, zwłaszcza gdy anteny będą zasilane lekkimi liniami napowietrznymi (większość symetryzatorów typu balun byłaby zbyt dużym obciążeniem).

4 do 6 tyczek Spiderbeam może posłużyć jak konstrukcja wsporcza dla anten typu beam na pasma amatorskie 40 (tyczki 12 metrowe) lub 80 metrów (tyczki 18 metrowe). A może ktoś nawet pokusi się o zbudowanie beama na pasmo 160 metrowe w oparciu o tyczki Spiderbeam 18 metrów? Polecanym przewodem do budowy ww. anten drutowych jest emaliowany przewód miedziany o średnicy 1mm.

Ustawianie tyczek 18 metrów Spiderbeam w pozycji pionowej

Jeden mężczyzna jest w stanie samodzielnie podnieść rozłożoną tyczkę 18 metrów Spiderbeam. Potrzebny jest punkt oparcia (kamień, kotwa wbita w podłoże, samochód itp.). Na fotografiach pokazano kolejne fazy stawiania 18 metrowej tyczki Spiderbeam. Jednemu mężczyźnie potrzeba na to tylko kilku minut. Jest to duże ułatwienie podczas pracy z terenowych QTH oraz dla ekspedycji DX-owych. Tyczka powinna mieć co najmniej 2 piętra odciągów rozchodzących się symetrycznie względem tyczki. Na odciągi mogą być użyte żyłki wędkarskie lub linka z Kevlaru o średnicy 2mm. Spiderbeam oferuje specjalne obejmy ze stali nierdzewnej na tyczki Spiderbeam powleczone gumą chroniącą powierzchnię tyczek przed skaleczeniami.

Oferta specjalna: zamówienia na tyczki 18 metrowe Spiderbeam złożone do 30 września 2006 roku zostaną uzupełnione o bezpłatną dostawę zestawu obejm ze stali nierdzewnej! Cena 189EUR (VAT 16%)

W oparciu o informację ze strony Internetowej http://www.spiderbeam.net/sb/product_info.php?language=en&info=p71_Spiderbeam%2018m%20fiber

opracował SP7HT.